| Название предмета | Физика |
| --- | --- |
| Класс | 11 |
| УМК | Физика. 11 класс. В.А.Касьянов (базовый уровень), 2014 год |
| Уровень обучения | базовый |
| Тема урока | Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. |
| Общее количество часов, отведённое на изучение темы | 1 |
| Место урока в системе уроков по теме | 4 урок по теме «Магнитное поле», 6 часов |
| Цель урока | сформировать представление о силе, которая действует на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля; научить вычислять радиус окружности, по которой движется заряженная частица в магнитном поле; выяснить, где применяется сила Лоренца. |
| Задачи урока | Обучающие: формирование умения определять силу Лоренца, понятия явления действия магнитного поля на движение заряженных частиц, а также его практического применения в технике и роль в астрофизических явлениях. |
|  | Развивающие: развитие физического мировоззрения, расширение технического кругозора. |
|  | Воспитательные: Формировать материалистическое мировоззрение учащихся. |
| Планируемые результаты | Давать определение физической величине сила Лоренца. Формулировать правило левой руки. Изучать движение заряженных частиц в магнитном поле. Исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли. |
| Техническое обеспечение урока | компьютер, мультимедийный проектор. «Открытая физика 1.1»; Электронные уроки и тесты. «Физика в школе». (диск 2. Магнитные поля) |
| Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока | Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2008. Физика. Задачник. 10- 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений/ А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2011. |

Содержание урока

- Организационный этап.

Проверка готовности класса к уроку.

- Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

Ах, как играет этот Север!

Ах, как пылает надо мной

Разнообразных радуг веер

В его короне ледяной!

Ему, наверно, по натуре

Холодной страсти красота.

Усилием магнитной бури

Преображённая в цвета...

(Михаил Александрович Дудин)

- О каком явлении идет речь в стихотворении?

- Какова цель урока? (Выяснить какое действие оказывает магнитное поле на движущийся электрический заряд.)

Тема урока: Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.

- Актуализация знаний.

Учащиеся выполняют самостоятельную работу (приложение)

- Первичное усвоение новых знаний.

Демонстрация видео явления «Аврора» Электронные уроки и тесты. «Физика в школе». (диск 2. Магнитные поля)

- Какое явление вы наблюдали?

- Какова природа?

Сила, которая действует на единичную, движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля назвали силой Лоренца.

В честь основателя электронной теории голландского физика Х. Лоренца.

Формулу силы Лоренца можно найти с помощью силы Ампера.

Так как Fл= F/N, где F- сила Ампера, N – число заряженных частиц

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки: Если кисть левой руки расположить так, что четыре вытянутых пальца указывают направление скорости положительного заряда (или противоположное скорости отрицательного заряда), а вектор магнитной индукции входит в ладонь, то отогнутый (в плоскости ладони) на 90˚ большой палец покажет направление силы, действующей на данный заряд.

Заряженная частица, влетающая в однородное магнитное поле параллельно линиям магнитной индукции, движется равномерно вдоль этих линий.

Заряженная частица влетающая в однородное магнитное поле в плоскости, перпендикулярной линиям магнитной индукции, движется в этой плоскости по окружности.

Демонстрация: Движение заряда в магнитном поле. «Открытая физика 1.1»

Радиус орбиту частицы:

Период обращения частицы по окружности в поперечном магнитном поле не зависит от ее скорости:

Эти особенности движения зарядов в магнитном поле нашли практическое применение.

- Осциллограф

- Кинескоп

- Масс – спектрограф. Демонстрация. «Открытая физика 1.1»

- Ускорители элементарных частиц (циклотрон, бетатрон, синхрофазотрон)

- А теперь выясним где в природе мы можем наблюдать движение заряженных частиц в магнитном поле. Для этого открыли §16 и прочитали.

- Первичная проверка понимания.

-При каких условиях заряженная частица в однородном магнитном поле движется по винтовой линии?

-Почему в неоднородном магнитном поле изменяется радиус винтовой линии, по которой движется заряженная частица?

-Почему заряженная частица тормозиться в области сильного магнитного поля?

-Каким образом магнитное поле Земли предохраняет ее поверхность от действия заряженных частиц высоких энергий?

-Что такое радиационные пояса Земли? Почему электронный пояс Земли является внешним, а протонный – внутренним?

- Первичное закрепление.

1. Какая сила действует на электрон, движущийся со скоростью 60 000 км/с в однородном магнитном поле с индукцией 0,15 Тл? Электрон движется перпендикулярно к линиям магнитной индукции поля.

2. Определите: направление движения частицы (рис. 1); знак заряда частицы (рис. 2); направление магнитного поля, в котором движется частица (рис. 3).

3. На рисунках схематически изображены различные случаи взаимодействия движущейся заряженной частицы и магнитного поля. Сформулируйте задачу в каждом случае и решите ее.

- Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

§ 15, задачи 1,2; §16

- Рефлексия (подведение итогов занятия)

- Что нового ты узнал?

- Чему научился?

- Где могут пригодиться тебе полученные знания?

- С какими проблемами ты столкнулся?

- Ты доволен своей работой на уроке?

Приложение

Вариант   1

- На каком из рисунков правильно показано направление линий индукции магнитного поля, созданного прямым проводником с током (рис. 23)?

2. Прямоугольный проводник,  находящийся в плоскости чертежа, подсоединен к источнику тока (рис. 24). Укажите направление индукции магнитного поля, созданного внутри контура током, протекающим по проводнику.

A. От читателя. Б. Направо. B.	Налево.

3.	В магнитном поле находится проводник с током (рис. 25). Каково направление силы Ампера, действующей на проводник?

А. От читателя.        Б. К читателю.       В. Равна нулю.

4.	Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А?

А. 1,2 Н.	Б. 0,6 Н.	В. 2,4 Н.

5.	На квадратную рамку площадью 1 м2 в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н • м. Чему равна сила тока в рамке?

А. 1,2 А.	Б. 0,6 А.	В. 2 А.

Вариант  2

- На каком из рисунков правильно показано направление линий индукции магнитного поля, созданного прямым проводником с током (рис. 26)?

Прямоугольный проводник, находящийся в плоскости

2. Прямоугольный проводник, находящийся в плоскости чертежа, подсоединен к источнику тока (рис. 27). Укажите направление индукции магнитного поля, созданного внутри контура током, протекающим по проводнику.

A.	От читателя. Б. К читателю. B. Направо.

3.	В магнитном поле находится проводник с током (рис. 28). Каково направление силы Ампера, действующей на проводник?

А. От читателя.        Б. К читателю.       В. Равна нулю.

4.	Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 5 Тл и расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, Действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А?

А. 0,25 Н.	Б. 0,5 Н.	В. 1,5 Н.

5. На квадратную рамку площадью 2 м2 при силе тока в 2 А действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н • м. Какова индукция магнитного поля в исследуемом пространстве?

А. 1 Тл.	Б. 2 Тл.	В. 3 Тл.