| Название предмета | Физика |
| --- | --- |
| Класс | 11 |
| УМК | Физика. 11 класс. В.А.Касьянов (базовый уровень), 2014 год |
| Уровень обучения | базовый |
| Тема урока | Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. |
| Общее количество часов, отведённое на изучение темы | 1 |
| Место урока в системе уроков по теме | 1 урок по теме «Магнитное поле», 6 часов |
| Цель урока | Сформировать представление о магнитном поле как виде материи; расширить знания учащихся о магнитных взаимодействиях. |
| Задачи урока | Обучающие: создать условия для знакомства учащихся с магнитными явлениями, магнитными взаимодействиями; сформировать представление о магнитном поле как виде материи. |
|  | Развивающие: расширить знания учащихся о магнитных взаимодействиях, развивать умения обобщать, сравнивать, использовать полученные знания при решении задач. |
|  | Воспитательные: воспитывать коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность. |
| Планируемые результаты | Давать определения понятиям: магнитное взаимодействие; физическим величинам: вектор магнитной индукции. Формулировать правило буравчика. Описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера. |
| Техническое обеспечение урока | компьютер, мультимедийный проектор. Электронные уроки и тесты «Физика в школе» (диск 2. Магнитные поля) |
| Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока | Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2008. Физика. Задачник. 10- 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений/ А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2011. |

Содержание урока

- Организационный этап.

Проверка готовности класса к уроку.

- Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

Задание: Угадайте о каком предмете идет речь?

- Приоритет на его изобретение оспаривают Испания, Италия, Португалия, Франция, а также арабские страны;

- Есть сведения, что этот предмет в виде статуэтки императора с вытянутой рукой помог китайским войскам совершить маневр в тумане и выиграть битву еще в 27 веке до н.э.;

- Первое письменное упоминание об его использовании в мореплавании относится к 11 веку.

Ответ: компас.

О каких явлениях мы будем говорить? - о магнитных.

- Тема урока: Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока.

- Актуализация знаний.

- Как взаимодействуют между собой неподвижные электрические заряды?

- Каков механизм этого взаимодействия?

- Какие свойства электрического поля мы изучали?

- Первичное усвоение новых знаний.

У любого магнита есть два полюса (полюсами магнита называют те его части, вблизи которых наиболее сильно проявляется действие магнита). Опыт показывает, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные - притягиваются.

Оказалось, что взаимодействие полюсов магнита очень похоже на взаимодействие электрических зарядов. Более того, оказалось, что так же, как и для электрических зарядов, сила взаимодействия полюсов убывает обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

Однако получить «одиночные» магнитные полюса (только северный и только южный), подобные положительному и отрицательному электрическим зарядам, оказалось невозможно: если распилить магнит, выходят два меньших магнита, у каждого из которых есть снова два полюса - северный и южный.

Прямое экспериментальное обнаружение связи между электрическими и магнитными явлениями произошло благодаря счастливой случайности. В 1820 году датский физик X. Эрстед, читая лекцию о постоянном токе, обратил внимание на то, что магнитная стрелка, находящаяся вблизи проводника, повернулась во время включения тока. Так было открыто магнитное действие проводника с током на магнитную стрелку.

Демонстрация: действие магнитного поля тока на магнитную стрелку.

После того как были обнаружены взаимодействия магнитов и электрического тока с магнитами, встал вопрос: будет ли происходить магнитное взаимодействие между электрическими токами?

Положительный ответ на этот вопрос был получен Ампером. Он экспериментально установил, что параллельные проводники с токами взаимодействуют.

Демонстрация: взаимодействие двух параллельных проводников с током.

-Взаимодействуют ли между собой движущиеся заряды?

- Каков механизм этого взаимодействия?

Обсуждается опыт по взаимодействию токов между собой.

Вопросы:

- Каков по аналогии с электрическим взаимодействием, должен быть механизм взаимодействия проводников с током?

- Будет ли отклоняться второй проводник, если выключить ток в первом проводнике?

- Будет ли действовать магнитное поле на проводник без тока?

- Что может служить индикатором магнитного поля?

- Будет ли отклоняться магнитная стрелка вблизи проводника, если по нему пропускать ток?

Взаимодействия между проводниками с током называются магнитными. Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называются магнитными.

Свойства магнитного поля:

1) Магнитное поле порождается только движущимися электрическими зарядами, в частности электрическим током.

2) В отличие от электрического магнитное поле обнаруживается по его действию на движущиеся заряды.

3) Магнитное поле, как электрическое поле, материально, так как оно действует на тела, и следовательно, обладает энергией.

4) Магнитное поле обнаруживается по действию на магнитную стрелку.

Для магнитного поля, так же как и для электрического, можно ввести векторную величину, характеризующую это поле в каждой точке. Эту величину называют вектором магнитной индукции и обозначают .

За направление вектора магнитной индукции принимают направление северного полюса свободно вращающейся магнитной стрелки.

Направление линий магнитной индукции поля, создаваемого прямолинейным проводником с током, совпадает с направлением вращения ручки буравчика (винта с правой нарезкой), когда направление поступательного движения собственно буравчика совпадает с направлением тока в проводнике.

- Первичное закрепление.

Контрольный тест «Магнитное поле».  Приложение

- Домашнее задание:

§ 10,11 ответить на вопросы после параграфа.

- Рефлексия (подведение итогов занятия)

-Что в работе было наиболее интересным?

- Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали?

Приложение

Контрольный тест «Магнитное поле»

1.Источником магнитного поля являются (является)...

1) движущиеся электрические заряды;

2) заряженный теннисный шарик;

3) полосовой магнит.

2.Обнаружить магнитное поле можно по...

А) по действию на любой проводник;

Б) действию на проводник, по которому течет электрический ток;

В) заряженный теннисный шарик, подвешенный на тонкой нерастяжимой нити;

Г) на движущиеся электрические заряды.

1) А и Б, 2) А и В, 3) Б и В, 4) Б и Г.

3.Закончить фразу: «Если электрический заряд неподвижен, то вокруг него существует...

1) магнитное поле,

2) электрическое поле,

3) электрическое и магнитное поле.

4. Закончить фразу: «Если электрический заряд движется, то вокруг него существует...

1) магнитное поле,

2) электрическое поле,

3) электрическое и магнитное поле.

5.Закончить фразу: «Вокруг проводника с током существует...

1) магнитное поле,

2) электрическое поле,

3) электрическое и магнитное поле.

6. Какие силы проявляются во взаимодействии двух проводников с током?

1) силы магнитного поля,

2) силы электрического поля,

3) силы гравитационного поля.

7. Какие утверждения являются верными?

А) В природе существуют электрические заряды.

Б) В природе существуют магнитные заряды.

В) В природе не существует электрических зарядов.

Г) В природе не существует магнитных зарядов.

1) А и Б, 2) А и В, 3) А и Г, 4) Б, В и Г.